LỊCH TƯỚI CÁC HỆ THỐNG

A/XÍ NGHIỆP GIO CAM HÀ

1/ LỊCH TƯỚI CÁC HỒ CHỨA

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ÁI TỬ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/5 | 26/5 | 16,23 | 15,68 | 10.509.000 |  | 572 | 25 | 1.200.000 | 10.509.000 | 1.200.000 | 9.309.000 | 8.059.000 |
| 2 | 28/5 | 9/6 | 16,16 | 15,69 |  |  | 433 | 23 |  | 10.331.000 |  | 9.335.000 |  |
| 3 | 9/6 | 21/6 | 15,68 | 15,06 |  |  | 572 | 21 |  | 9.303.000 |  | 8.103.000 |  |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KHE MÂY

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 10/6 | 8,68 | 8,41 | 1.564.000 |  | 37 | 25 | 154.000 | 1.564.000 | 154.000 | 1.410.000 | 1.145.000 |
| 2 | 10/6 | 17/6 | 8,29 | 8,19 |  |  | 37 | 9 | 57.000 | 1.342.000 | 211.000 | 1.285.000 | 1.020.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA NGHĨA HY

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/6 | 18/6 | 22,25 | 21,56 | 1.615.000 |  | 119,1 | 24 | 403.347 | 1.615.000 | 403.347 | 1.211.653 | 946.653 |
| Bs1 | 20/6 | 24/6 | 21,40 | 21,28 |  |  | 17,5 | 26 | 65.256 | 1.124.000 | 468.603 | 1.058.744 | 793.744 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRÚC KINH

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 18/6 | 15,6 | 14,24 | 19.560.000 |  | 935,5 | 48 | 4.449.000 | 19.560.000 | 4.449.000 | 15.111.000 | 12.511.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA HÀ THƯỢNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/5 | 9/6 | 17,87 | 17,52 | 13.449.000 |  | 471,2 | 20 | 942.400 | 13.449.000 | 942.400 | 12.506.000 | 11.406.000 |
| Bs1 | 9/6 | 15/6 | 14,48 | 17,32 |  |  | 150 | 25 | 375.000 | 12.404.000 | 1.317.000 | 12.029.000 | 10.929.000 |
| 2 | 15/6 | 25/6 | 17,28 | 16,91 |  |  | 350 | 25 | 875.000 | 11.944.000 | 2.192.000 | 11.069.000 | 9.969.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ĐÁ MÀI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 11/6 | 45,20 | 44,85 | 4.941.000 |  | 80 | 26 | 208.000 | 4.941.000 | 208.000 | 4.733.000 | 4.433.000 |
| 2 | 12/6 | 26/6 | 44,17 | 43,84 |  |  | 80 | 26 | 208.000 | 4.302.000 | 416.000 | 4.094.000 | 3.794.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TÂN KIM

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 11/6 | 29,01 | 28,71 | 3.492.000 |  | 80 | 26 | 208.000 | 3.492.000 | 208.000 | 3.284.0000 | 3.067.000 |
| 2 | 12/6 | 26/6 | 28,05 | 27,67 |  |  | 80 | 26 | 208.000 | 2.850.000 | 416.000 | 2.642.000 | 2.425.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA PHÚ DỤNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/6 | 23/6 | 26 | 25,49 | 383.578 |  | 22,1 | 28 | 61.880 | 383.578 | 61.880 | 321.698 | 263.698 |

2/ LỊCH TƯỚI CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ÁI TỬ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 31/5 | 7h, 02/6 | 1 | 23 | 8 | 18.400 | 18.400 |
| 2 | 7h, 4/6 | 9h, 5/6 | 1 | 18 | 8 | 14.400 | 32.800 |
| 3 | 7h, 11/6 | 7h, 13/6 | 1 | 23 | 6 | 13.800 | 46.600 |
| 4 | 7h, 19/6 | 13h, 20/6 | 1 | 23 | 7,5 | 17.250 | 63.850 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM VĨNH PHƯỚC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 27/5 | 7h, 29/5 | 2 | 110 | 12 | 132.000 | 132.000 |
| 2 | 14h, 1/6 | 14h, 4/6 | 2 | 110 | 12 | 132.000 | 264.000 |
| 3 | 7h, 10/6 | 7h, 13/6 | 2 | 110 | 10 | 110 | 374.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAM LỘ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 11/6 | 2 | 190 | 26 | 485.100 | 485.100 |
| 2 | 12/6 | 26/6 | 2 | 190 | 26 | 485.100 | 970.200 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIẾU BẮC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 3/6 | 2 | 85 | 24 | 207.900 | 207.900 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ĐÔNG GIANG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/5 | 15/6 | 1 | 62,1 | 17,4 | 108.160 | 108.160 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TÂN MINH

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 26/5 | 21,30, 30/5 | 2 | 75 | 15 | 112.500 | 112.500 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM NHĨ HẠ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 25/5 | 1h, 2/6 | 1 | 89 | 20 | 178.000 | 178.000 |
| 2 | 7h, 1/6 | 18h30, 4/6 | 1 | 44 | 20 | 88.000 | 266.000 |
| 3 | 7h, 12/6 | 1h, 19/6 | 1 | 89 | 20 | 178.000 | 444.000 |
| Bs3 | 1h, 19/6 | 19h31, 21/6 | 1 | 28 | 25 | 70.000 | 514.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẾN NGỰ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 27/5 | 3h16, 7/6 | 1 | 122 | 25 | 305.000 | 305.000 |
| 2 | 3h16, 7/6 | 17h18, 9/6 | 1 | 30 | 25 | 75.000 | 380.000 |
| 3 | 7h, 13/6 | 14h51, 14/6 | 1 | 15 | 25 | 37.500 | 417.500 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM THỦY KHÊ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 29/5 | 13h20, 6/6 | 1 | 88,3 | 18 | 158.940 | 158.940 |
| 2 | 7h, 7/6 | 14h50, 14/6 | 1 | 67,5 | 20 | 135.000 | 293.940 |
| 3 | 14h50, 14/6 | 4h43, 18/6 | 1 | 45,3 | 20 | 90.000 | 383.940 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM MÒ Ó

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/6 | 19/6 | 3 | 22 | 16 | 35.250 | 35.250 |

B/ XÍ NGHIỆP VĨNH LINH

1/CÁC HỒ CHỨA + ĐẬP DÂNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KINH MÔN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/5 | 10/6 | 16,49 | 15,71 | 14.318.000 |  | 850 | 27,55 | 2.324.000 | 14.318.000 | 2.324.000 | 11.976.000 | 10.226.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA LA NGÀ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/5 | 14/6 | 18,3 | 17,2 | 18.960.000 |  | 829 | 42,58 | 3.530.000 | 18.960.000 | 3.530.000 | 15.430.000 | 12.730.000 |
| 2 | 16/6 | 6/7 | 17,3 | 16,3 |  |  | 829 | 35,37 | 2.932.000 | 15.730.000 | 6.462.000 | 12.798.000 | 10.098.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BẢO ĐÀI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/5 | 6/6 | 17,85 | 17,35 | 19.455.000 |  | 491,5 | 40 | 1.970.000 | 19.455.000 | 1.970.000 | 17.485.000 | 15.685.000 |
| 2 | 11/6 | 22/6 | 17,29 | 16,69 |  |  | 491,5 | 26,4 | 2.370.000 | 17.244.000 | 4.340.000 | 14.874.000 | 13.074.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BÀU NHUM

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/5 | 5/6 | 17,29 | 16,45 | 6.926.000 |  | 153 | 35,2 | 539.000 | 6.926.000 | 539.000 | 6.387.000 | 3.387.000 |
| 2 | 7/6 | 18/6 | 16,68 | 16,13 |  |  | 153 | 35,2 | 540.000 | 6.612.000 | 1.079.000 | 6.072.000 | 3.072.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI ĐẬP DÂNG SA LUNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/5 | 14/6 | 409 | 38,02 | 1.555.200 | 1.555.200 |
| 2 | 16/6 | 4/7 | 409 | 32,3 | 1.321.920 | 2.877.120 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2/CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM KINH MÔN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31/5 | 4/6 | 2 | 70 | 16,32 | 114.240 | 114.240 |
| 2 | 17/6 | 20/6 | 2 | 70 | 16,24 | 85.680 | 199.920 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM XUÂN LONG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/5 | 4/6 | 1 | 120 | 14,28 | 171.360 | 171.360 |
| 2 | 17/6 | 22/6 | 1 | 140 | 10,2 | 142.800 | 314.160 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAO XÁ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới ( tiêu) (m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13h, 26/5 | 13h, 28/5 | 1 | 30 | 30 | 90.000 | 90.000 |  |
| 2 | 7h, 6/6 | 7h, 8/6 | 1 |  |  | 90.000 | 180.000 | Bơm tiêu |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI II

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29/5 | 2/6 | 1 | 30 | 16,32 | 48.960 | 48.960 |
| 2 | 16/6 | 20/6 | 1 | 28 | 17,5 | 48.960 | 97.920 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-1

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29/5 | 31/5 | 1 | 20 | 12,24 | 24.480 | 24.480 |
| 2 | 4/6 | 8/6 | 1 | 36 | 13,6 | 48.960 | 73.440 |
| 3 | 16/6 | 22/6 | 1 | 50 | 14,69 | 73.440 | 146.880 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-3

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29/5 | 31/5 | 1 | 20 | 12,24 | 24.480 | 24.480 |
| 2 | 4/6 | 8/6 | 1 | 24 | 20,4 | 48.960 | 73.440 |
| 3 | 16/6 | 22/6 | 1 | 50 | 14,7 | 73.440 | 146.880 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BÌNH AN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/5 | 29/5 | 1 | 25 | 8,9 | 22.272 | 22.272 |
| 2 | 6/6 | 8/6 | 1 | 25 | 4,5 | 11.136 | 33.408 |
| 3 | 14/6 | 16/6 | 1 | 25 | 4,5 | 11.136 | 44.544 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/6 | 8/6 | 1 | 52 | 19,38 | 100.800 | 100.800 |

C/ XÍ NGHIỆP NAM THẠCH HÃN

1/ CÁC HỒ CHỨA

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 1

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/5 | 10/6 | 14,61 | 14,39 | 3.224.000 |  | 94,2 | 20 | 188.400 | 3.224.000 | 188.400 | 3.046.000 | 2.259.000 |
| 2 | 10/6 | 15/6 | 14,29 | 14,13 |  |  | 94,2 | 20 | 188.400 | 2.962.000 | 376.800 | 2.773.600 | 1.986.000 |
| 3 | 19/6 | 25/6 | 14,14 | 13,89 |  |  | 94,2 | 20 | 188.400 | 2.840.000 | 565.200 | 2.651.600 | 1.864.600 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 2

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/5 | 10/6 | 9,94 | 9,73 | 3.473.000 |  | 89,2 | 20 | 178.400 | 3.473.000 | 178.400 | 3.294.000 | 1.811.000 |
| 2 | 10/6 | 15/6 | 9,68 | 9,52 |  |  | 89,2 | 20 | 178.400 | 3.242.000 | 356.800 | 3.063.600 | 1.580.600 |
| 3 | 16/6 | 24/6 | 9,59 | 9,34 |  |  | 89,2 | 20 | 178.400 | 3.163.000 | 535.200 | 2.984.600 | 1.501.600 |

2/CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM PHƯỚC LỄ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22h, 22/5 | 6h, 29/5 | 2 | 364,2 | 7 | 249.900 | 249.900 |
| 2 | 22h, 29/5 | 12h, 4/6 | 2 | 364,2 | 6 | 228.900 | 478.800 |
| 3 | 6h, 6/6 | 17h, 10/6 | 2 | 364,2 | 5 | 182.700 | 661.500 |
| 4 | 22h, 12/6 | 17h, 20/6 | 2 | 364,2 | 5 | 172.200 | 833.700 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẮC PHƯỚC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN B

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20h, 20/5 | 14h, 25/5 | 1 | 68,2 | 10,2 | 61.200 | 61.200 |
| 2 | 20h, 29/5 | 3h, 31/5 | 1 | 25 | 8,0 | 22.400 | 83.600 |
| 3 | 20h, 3/6 | 24h, 5/6 | 1 | 68,2 | 5,4 | 36.800 | 120.400 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN A

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20h, 20/5 | 14h, 22/5 | 1 | 26 | 12 | 31.200 | 31.200 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIỀN LƯƠNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới (m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20h, 14/6 | 17h, 15/6 | 1 | 77 | 2,2 | 16.800 | 16.800 |